# Text boxes

BRANCH OFFICE :

C/Botiguers, 3. Of. 1-J, Edif. Onofre

Parque Empresarial Tàctica

46980 Paterna – Valencia, España

Tel/Fax: +34.962998305

Fax: +43.7248.61116-926

j.cusido@holzmann-maschinen.eu

| Distance entre -pointes | 510 mm |
| --- | --- |
| Distance banc-pointe | 160 mm |
| Vitesse de rotation 1 | 250-750 min-1 |
| Vitesse de rotation 2 | 550-1650 min-1 |
| Vitesse de rotation 3 | 1300-3850 min-1 |
| Nez de broche - Cône broche | M33 DIN800 |
| Poupée mobile |  |
| Cône morse | MK2 / MT2 |
| Course contre pointe | 63 mm |
| Puissance moteur S1 | 735W (S1 100%) |
| Voltage | 230V |
| Poids net | 52 Kg |
| Poids brut | 55 Kg |
| Dimensions colis | 1035 x 305 x 449 mm |
| EAN CODE | 9120058372377 |

- Petite tour pour professionnel en fonte

- Nez de broche - Cône broche M33-DIN800.

- Contrôle de vitesse variable avec convertisseur de fréquence, donc un couple élevé à faible vitesse.

- Haut degré de concentricité broche.

- Fixation avec une seule main de la poupe mobile et du support d´outil.

- La broche peut être fixée tous les 15 °

- Poignes chromés et polies.

- Affichage de la vitesse LCD

- La hauteur extra grande entre le centre et le banc permet de tourner des pièces de grand diamètre, idéal pour les plateaux.

- Banc, contre pointe, support d´outils, et tête en fonte rectifiée.

- Contre pointe MT2, avec l'ajustement rapide.

- Fonctionnement en douceur grâce à la courroie Poly-V.

- Plateau de grandes dimensions Ø145mm, pieds en caoutchouc pour réduire les vibrations.

Inclus dans la livraison:

Contre pointe rotative,  1 support porte outils,  outils de montage.

Options:

Coffret de tournage, gouges, Extension 644 mm D 510FBVL etc.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

La société se réserve de tout changement ou modification sans préavis

TOUR À BOIS

Mod.: D 510F