# Text boxes

Matériel inclus:

Régulateur de pression, boîte d’électrode de tungstène de rechange, pince de masse, porte-électrode.

- Structure compacte.

- Très léger.

- Facile à utiliser..

- Portable.

- Technologie inverter.

- Châssis robuste en métal.

- Torche fournie de haute qualité.

- Force de l’arc ajustable, soudure tendre et dure.

- Contrôles des éclaboussures.

- Double écran LED pour le courant et le voltage.

- Contrôle en continue de la tension de soudure et du courant.

- Changement facile de la polarité.

- Protection contre les surcharges, surtensions ou  court-circuit.

| Voltage 1x 230V 50Hz Puissance absorbée 4,8KVA Plage de puissance du courant (A 30-160A Cycle de travail MIG 35% Fusible 16A Longueur câble de soudage 3m Dimensions de la machine 410x390x195mm Poids 18kg EAN CODE 9120039904689 |  |
| --- | --- |

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Optionnel:

Caisse de transport (FW101), bobine fil de soudure de 5kg, 0,8 mm, bouteille de gaz, boîte avec buses et autres accessoires.

BRANCH OFFICE:

C/Botiguers, 3. Of. 1-J, Edif. Onofre

Parque Empresarial Tàctica

46980 Paterna – Valencia, España

Tel/Fax: +34.962998305

Fax: +43.7248.61116-926

j.cusido@holzmann-maschinen.eu

La société se réserve de tout changement ou  modification sans préavis.

.

POSTE À SOUDER

MIG/MAG INVERTER

Mod.: MISA 160