# Text boxes

Banc prismatique en fonte grise, trempé par induction et rectifié avec précision.

Axe durci avec roulements coniques réglables.

Guides commodément réglable assurant ainsi une précision pendant de nombreuses années.

Moteur puissant sans entretien, avec déclencheur.

Inclus dans la livraison: Mandrin à 3 mors Ø 80 mm, tourelle 4 positions, poupée mobile  CM3 poupée mobile  CM2, protecteur du mandrin, bac à copeaux, changeur de vitesse, clés de service.

Opciones:

Set de herramintas de 12 o 16mm, mandril, bomba de refrigeracion, medidores, etc...

| Puissance S1 /S6 | 400w / 560w |
| --- | --- |
| Voltage | 230V / 50 Hz |
| Vitesses | 50-2500 tr/min |
| Entre pointes | 300mm |
| Diamètre maximum au-dessus du chariot | 105 mm |
| Diamètre maximum sous le banc rompu | 180 mm |
| Largeur du banc | 100 mm |
| Alésage de la broche | 20 mm |
| Cône de broche | MK3/MT3 |
| Cône morse de poupée mobile | MK2/MT2 |
| Filets pas métrique | 0,5 -2.5 mm |
| Filets pas au pouce | 12 - 52 TPI |
| Course tourelle | 50 mm |
| Course axe Z | 275 mm |
| Course axe X | 70 mm |
| Course axe Y | 70 mm |
| Poids net / Poids brut | 38Kg / 45Kg |
| Dimensions de la machine | 760x230x254 mm |
| Dimensions collie | 780x480x420mm |
| EAN CODE | 9120058376023 |

Options

Set d´outils 8mm, mandrin, etc.

TOUR À MÉTAUX

Mod.: ED 300ECO

La société se réserve de tout changement ou modification sans préavis.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

.BRANCH OFFICE :

C/Botiguers, 3. Of. 1-J, Edif. Onofre

Parque Empresarial Tàctica

46980 Paterna – Valencia, España

Tel/Fax: +34.962998305

Fax: +43.7248.61116-926

j.cusido@holzmann-maschinen.eu