# Text boxes

| Puissance | 4Hp (220v / 380v) |
| --- | --- |
| Rotation scie tr/min | 4000 tr/min |
| Rotation inciseur | 5800 tr/min |
| Ø Lame / alésage | 315mm / 30mm |
| Ø Inciseur / alésage | 90mm / 20mm |
| Hauteur de coupe à 90º/45º | 100 / 80mm |
| Course du chariot | 2000mm |
| Cap. entre lame et guide | 1260mm |
| Ø Buse d´aspiration | 100mm |
| Colisage 1 | 910x745x1060mm |
| Colisage 2 | 2060x320x240mm |
| Poids | 307Kg |
| EAN CODE 230V | 9120039903934 |
| EAN CODE 400V | 9120039900476 |

- Lame de scie réglable en hauteur et inclinaison

- Table en fonte grise avec extension à l´arrière à droite de la table avec un pied de soutien.

- Grand chariot ras lame en aluminium de 2000mm

- Cadre de chariot avec règle télescopique

- Capacité de coupe entre lame et guide de 1260mm

- L´inciseur assure un travail sans éclats dans les panneaux délicats à usiner.

Inclus à la livraison :

Lame principale, inciseur, presseur excentrique, guide d´onglet de précision.

Options :

Lames, aspirateurs, système de déplacement, affuteur de lames, servantes.

BRANCH OFFICE:

C/Botiguers, 3. Of. 1-J, Edif. Onofre

Parque Empresarial Tàctica

46980 Paterna – Valencia, España

Tel/Fax: +34.962998305

Fax: +43.7248.61116-926

j.cusido@holzmann-maschinen.eu

La société se réserve de tout changement ou modification sans préavis

SCIE À FORMAT

Mod.: TS 315VF-2000

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES