# Text boxes

Inclus dans la livraison:

Mandrin de perçage 16mm, douille MT4/3, MT3/2, coin.

| Puissance moteur S1/S6 | 1,1 Kw / 1,5 kW |
| --- | --- |
| Voltage | 400v-50Hz |
| Cône morse | MK4 |
| Vitesses | 50-2500 tr/min |
| Capacité de perçage dans l´acier | 40 mm |
| Profondeur max dans l´acier | 110mm |
| Distance mandrin/table | 754 mm |
| Distance mandrin/base | 1270 mm |
| Col de cygne | 260 mm |
| Dimensions de la table | 575 x 354 mm |
| Hauteur de la machine | 2120 mm |
| Ø Colonne | 115 mm |
| Poids net | 325 Kg |
| Poids brut | 410 kg |
| Colisage | 870x2000x740 mm |
| EAN CODE | 9120039901015 |

- Base lourde pour une grande stabilité.

- Système de refroidissement inclus dans la livraison.

- Moteur puissant assure une haute capacité de perçage.

- Colonne de grandes dimensions avec la surface lisse.

- Protecteur du mandrin acrylique.

- Engrenages en acier trempé et poli, lubrifiés par bain d´huile.

- Rainures de la table de travail en “T” de 14mm.

- Alimentation vertical avec trois vitesses différentes, 0-0,12 – 0,18 -0,24mm/tr/min.

Options:

Forets, étaux, etc.

La société se réserve de tout changement ou modification sans préavis

BRANCH OFFICE :

C/Botiguers, 3. Of. 1-J, Edif. Onofre

Parque Empresarial Tàctica

46980 Paterna – Valencia, España

Tel/Fax: +34.962998305

Fax: +43.7248.61116-926

j.cusido@holzmann-maschinen.eu

PERCEUSE À COLONNE

Mod.: ZS 50APS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES